Расчётно-графическая работа № 3

По данным полевых измерений, согласно прилагаемой схемы нивелирного хода и журнала нивелирования, полученным при нивелировании строительной площадки по квадратам, обработать журнал нивелирования и составить план строительной площадки в горизонталях.

В качестве исходной отметки репера для задания необходимо взять число по номеру Вашей зачетной книжки следующим образом: количество целых метров отметки репера составляют две последние цифры номера зачетной книжки. Дробная часть отметки те же цифры, но перед ними необходимо написать единицу, чтобы получилось три цифры после запятой.

номер зачетной книжки.  220957

Отметка репера будет равна Н = 57,157

План составляется в масштабе 1 : 500 с сечением рельефа 0,5 м.

Длины стороны квадрата 20 м.

Длина нивелирного хода L = 0.3 км.

Горизонтали на плане наноситься графическим способом, с помощью миллиметровки коричневым цветом. Метровые горизонтали подписываются в разрывах целыми цифрами.

План составляется на листе ватмана с размерам 210 мм х 297 мм и оформляется в карандаше, согласно образца, имеющегося на кафедре.

Схема нивелирного хода:

Журнал нивелирования

| № № станции | №№ точек визирования | Отсчеты по рейке | Превышения | Горизонт инструмента Нi, м | Отметки точек Н, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задней aк /aчер | передней bк /bчер | промежуточной c | + - | hвыч. | + - | hср. | + - | hувяз. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Реп. 1 | 1224 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.347 | 23.123 |
|  |  | 5908 |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2440 |  | - | 1216 | - | 1217 | - | 1218 |  | 21.905 |
|  |  |  | 7126 |  | - | 1218 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 2651 |  |  |  |  |  |  |  | 21.696 |
| II | 1 | 0599 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.504 | 21.905 |
|  |  | 5283 |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 2648 |  | - | 2049 | - | 2050 | - | 2051 |  | 19.854 |
|  |  |  | 7335 |  | - | 2052 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 1409 |  |  |  |  |  |  |  | 21.095 |
|  | 3 |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  | 20.476 |
|  | 6 |  |  | 2101 |  |  |  |  |  |  |  | 20.403 |
|  | 7 |  |  | 2837 |  |  |  |  |  |  |  | 19.667 |
| III | 4 | 2677 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.531 | 19.854 |
|  |  | 7360 |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 0513 |  |  | 2164 |  | 2162 |  | 2161 |  | 22.015 |
|  |  |  | 5200 |  |  | 2160 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 2934 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 1296 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 2205 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | 2814 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | 9 | 1721 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.015 |
|  |  | 6405 |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |
|  | Реп. 1 |  | 0613 |  |  | 1108 |  | 1109 |  | 1108 |  | 23.123 |
|  |  |  | 5295 |  |  | 1110 |  |  |  |  |  |  |
| Контроль | ∑а = 31177 | ∑b = 31170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∑а – ∑b =7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑hвыч=7 | ∑hср= 4 | ∑hувяз =0 |  |  |

Журнал нивелирования

| № № станции | №№ точек визирования | Отсчеты по рейке | Превышения | Горизонт инструмента Нi, м | Отметки точек Н, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задней aк /aчер | передней bк /bчер | промежуточной c | + - | hвыч. | + - | hср. | + - | hувяз. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Реп. 1 | 1224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 2651 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | 1 | 0599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 2648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 1409 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 2101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 2837 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | 4 | 2677 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 0513 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 2934 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 1296 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 2205 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | 2814 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | 9 | 1721 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реп. 1 |  | 0613 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль | ∑а = 31177 | ∑b = 31170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∑а – ∑b =7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑hвыч= | ∑hср= | ∑hувяз = |  |  |