МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

Кафедра лісових машин

Лабораторія гідравліки і гідроприводу

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №________

«Вивчення будови та розрахунок поворотного гідродвигуна»

Дисципліни:

# «Гідравліка, гідроприводи та гідравлічні передачі»

«Гідрогазодинаміка та гідропневмоавтоматика»

Студент__________________

Група____________________

Зараховано:

Викладач________________

«____»______________20__р.

# Вихідні дані

# Корисне навантаження M =_______________________________________Н∙м.

Робочий тиск _____________________________Па.

Частота обертання = __________________________________с-1.

Ущільнення насадкових місць маточини: щільники.

Ущільнення маточини та лопатки уздовж вала:  щільники.

# Хід розрахунку

А. Визначення геометричних параметрів

# 1. Попереднє значення моменту сили тертя в ущільненнях гідродвигуна приймаємо

= _________________________________________Н∙м.

# 2. Обчислюємо розрахунковий момент на валу гідродвигуна :

Н∙м.

# 3.	Питомий робочий об`єм поворотного гідродвигуна (об`єм, що припадає на одиницю кута повороту) визначаємо за формулою

# = ___________________________________________________м3.

4. Вибираємо значення конструктивних коефіцієнтів: m1 = 0,2…0,25; m2 = 0,15…0,3. Менші значення коефіцієнтів m1 і m2 - для невеликих значень робочого тиску р   (1,6 – 6,3 МПа).

m1 = __________;  m2 = ________________.

5.  Розрахункове значення радіуса лопатки визначаємо за формулою:

=______________________________м  = ___________мм.

# 6. Одержане значення  округляємо до найближчого більшого згідно ГОСТ 12447-80 та отримуємо дійсне значення радіуса лопатки поворотного гідродвигуна

_______________мм = _________________м.

7. Визначаємо  розрахункові величини радіуса  та довжини  маточини (лопатки):

=__________________мм;  =___________________мм.

# 8. Дійсні значення радіуса  та довжини  маточини (лопатки) отримуємо шляхом заокруглення обчислених величин у більшу сторону згідно ГОСТ 12447-80

__________________мм;   ___________________мм.

9. Дійсне значення питомого об`єму гідродвигуна

__________________________________м3.

Розрахунковий об’єм поворотного гідродвигуна залежить від максимального кута повороту лопатки. Якщо максимальне значення кута - , тоді

=________________________________________________м3.

Б. Визначення витратних параметрів

1. Теоретична витрата, що забезпечує задану швидкість обертання вихідного вала гідродвигуна:

=_______________________________________м3/с.

# 2. Втрату рідини в гідродвигуні визначаємо із відношення:

=____________________________________________ м3/с,

де  м3/МПа -  коефіцієнт втрат.

3. Дійсна витрата рідини, що забезпечує задану швидкість робочого ходу                     = ____________________________________________м3/с.

4. Об’ємний коефіцієнт корисної дії гідродвигуна знаходимо як відношення теоретичної  витрати рідини до дійсної:

= _________________________________________________.

В. Уточнений розрахунок моменту сил тертя з урахуванням геометричних розмірів поворотного гідродвигуна

1. Розрахуємо силу тертя в ущільненні  насадкового місця маточини

=_________________________________________Н,

де – напруження тертя (=0,04…0,13 MПа);  – товщина щільника насадкового місця маточини, яка визначається з відношення:

= ________________________мм = _____________м.

2. Сила тертя щільникового ущільнення маточини уздовж валу

=_________________________________________Н,

– товщина повздовжнього щільника маточини, яку приймаємо рівною величині , b – довжина маточини (лопатки).

3. Сила тертя щільникового ущільнення лопатки уздовж валу

=_________________________________________Н,

де  – товщина повздовжнього щільника лопатки:

= _______________________мм = ____________м.

# 4. Уточнений сумарний момент сил тертя

# ______________________________________________________________________________________________________Нм.

# 5. Механічний коефіцієнт корисної дії поворотного гідродвигуна

= ________________________________________.

Г. Визначення ефективності поворотного гідродвигуна

1. Повний коефіцієнт корисної дії  поворотного гідродвигуна:

= _______________________.

# 2. Потужність, що споживається гідродвигуном (потужність напірного потоку рідини, або вхідна потужність)

= _________________________________Вт = __________кВт.

3. Ефективна потужність гідромотора (потужність обертового руху робочого органу, вихідна потужність):

= ________________________________Вт =_____кВт.

4. Для перевірки правильності розрахунку оцінюємо розбіжність між  та :

=_____________________________________.

Якщо  - розрахунок прийнятний, якщо ні – слід переробити розрахунок для інших значень параметрів.

Д. Схема гідродвигуна з ущільненнями

Слід нарисувати схему поворотного гідродвигуна, враховуючи обчислені розміри, вказати основні складові, вказати діючі сили та схематично зобразити вхідну та вихідну потужність.